## Slide 1: Safe Lock
Proyek Akhir PSD Kelompok B11

## Slide 2: 01 02 03 04 Anggota Kelompok
Seno Pamungkas Rahman
Sulthan S. Y. Darmawan
Akmal Rabbani
2106731586
2106731560
2106731610
2106731592
Roy Oswaldha

## Slide 3: Latar Belakang
Kunci kombinasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengunci pada suatu barang sehingga mendapatkan keamanan terhadap barang tersebut. Kunci kombinasi bisa berupa bentuk 4 digit kombinasi , di mana pengguna harus memasukan 4 digit kombinasi yang benar sehingga kunci tersebut dapat dibuka. Kunci kombinasi ini sangat bermanfaat, karena mekanisme yang simpel tetapi aman.
Contoh penggunaan dari kunci kombinasi adalah pada sepeda. Kita dapat menempatkan kunci kombinasi pada tali terbuat dari besi sehingga pengguna sepeda dapat mengikat sepedanya pada suatu tiang dengan tali tersebut dan mengunci talinya dengan kunci kombinasi sehingga orang lain tidak dapat melepas tali tersebut.

## Slide 4: Implementasi 01
Pembuatan safe lock

## Slide 5: Implementasi
Fitur pada kunci kombinasi
  4 digit Password terenkripsi
  Dapat mengganti password
  Bila salah password, tidak dapat masuk kembali selama waktu yang ditentukan
  Waktu tersebut ditampilkan pada seven segment display
  Masing-masing digit ditampilkan pada seven segment display

## Slide 6: Implementasi
State
  Start : memasukkan password digit ke-1.
  waitTimer : timer sedang berjalan.
  unlocked : kunci terbuka dan dapat mengganti password.
  Digit1 : memasukkan password digit ke-2.
  Digit2 : memasukkan password digit ke-3.
  Digit3 : memasukkan password digit ke-4.

## Slide 7: Implementasi

## Slide 8: Implementasi
Component
  Lock constant : menyimpan constant.
  Lock functions : menyimpan procedure agar program menjadi modular.
  Lock types : menyimpan tipe-tipe state.
  Safe Lock : komponen utama.

## Slide 9: Implementasi
Procedure
  Input digit : untuk memasukkan digit dan mencocokannya.
  Incorrect digit : bila digit yang dimasukkan salah.
  Decrement Counter : untuk melakukan perhitungan timer.
  Display number seven segment : menampilkan bilangan ke seven segment display
  Encrypt password : untuk meenkripsi password.
  Decrypt password : untuk medekripsi password.
  Set counter : untuk memasukkan nilai pada counter.

## Slide 10: Pengujian dan Analisis 02
Testbench

## Slide 11: Pengujian dan Analisis
Do you know what helps you make your point clear? Lists like this one:
  They’re simple
  You can organize your ideas clearly
  You’ll never forget to buy milk!
And the most important thing: the audience won’t miss the point of your presentation

## Slide 12: Hasil Pengujian 03
Testbench

## Slide 13: Testbench

## Slide 14: Analisis
Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan :
  Seven segment display untuk menit dan detik sudah berhasil
  Seven segment display dan LED tiap digit sudah berhasil
  Enkripsi dan dekripsi sudah berhasil
  State sudah berhasil

## Slide 15: Kesimpulan 04
Safe Lock

## Slide 16
Kombinasi lock adalah mekanisme penguncian yang akan menerima input password satu persatu digitnya.
Berdasarkan hasil pengujian, kombinasi lock ini sudah dapat berjalan dengan baik.

## Slide 17
Terima Kasih